## Slide 1: Actualisation des émissions atmosphériques pour la mise à jour de l'ERS de la presqu'île d'Ambès
Christelle LE DEVEHAT – 06 32 83 17 09

## Slide 2: Contexte et objectifs

## Slide 3: Contexte général
Constats
  concentration d’industries sur la zone
  interrogations sur les flux globaux de pollutions
  préoccupations sur les conséquences sanitaires
Attentes
  hiérarchiser des polluants prioritaires pour la zone
  déterminer des axes de progrès
  définir un programme d’actions si nécessaire

## Slide 4: Contexte global
Etude initiale débutée en 2006/2007 ;
ERS zone menée jusqu’en 2010 ;
Puis Etudes complémentaires et amélioration de la situation ;

## Slide 5: Méthodologie appliquée à l’étude
Méthodologie reconnue internationalement
  des hypothèses (scénarii, modèles, paramètres…) ;
  des calculs théoriques ;
  des mesures (à l’émission et dans l’environnement)
  des connaissances scientifiques actuelles.
Conforme aux 2 grands référentiels français :
  Guide INERIS, version 2003/2013.
  Guide InVS, version 2000.
  Indications sur les risques sanitaires induits pour le futur

## Slide 6: Objectifs d’une ERS, déroulement…
Estimer l’effet des émissions atmosphériques industrielles sur la santé des populations de la presqu’île,
Déterminer des axes de progrès et définir un programme d’actions si nécessaire,
Ce n’est pas une étude épidémiologique (on ne part pas des maladies pour en rechercher les causes… c’est plutôt l’inverse !).

## Slide 7: 1ères conclusions avant approfondissement
Toutes substances
Benzopyrène
Benzène
Butadiène
  SO2 : concentration > VG

## Slide 8: Conclusions après approfondissement
Ainsi, à l’issue de l’évaluation quantitative des risques sanitaires et de l’analyse des incertitudes, et en l’état actuel des connaissances, les risques sans seuils seraient donc non significatifs.

## Slide 9: Mise à jour de la base de données « émissions atmosphériques »

## Slide 10: Mise à jour
Année de référence : 2015
La mise à jour de la base de données existante (pour les flux à l’émission) a été menée pour :
  Les substances émises au niveau des sites existants ;
    sur lesquels des modifications importantes de process ont eu lieu depuis 2006 ou 2009 ;
    pour lesquelles des améliorations de connaissances en termes d’émissions sont intervenues depuis l’étude initiale,
  Les substances identifiées sur les nouveaux sites installés.

## Slide 11: Mise à jour
Pour les sites existants, nous nous sommes basés sur :
  L’évolution des connaissances de la DREAL sur les émissions des sites,
  Les déclarations GEREP des sites lorsqu’elles étaient disponibles,
  Les éléments fournis par les industriels eux-mêmes par l’intermédiaire d’une base de données,excel, à l’instar de ce qui avait déjà été réalisé dans le cadre de l’étude initiale.

## Slide 12: Sites retenus

## Slide 13: Résultats
Cette actualisation rend compte pour les composés émis à un flux supérieur à 1 t/ an en 2015 une :
  Apparition : en lien avec amélioration des connaissances
    de l’ammoniac (NH3) ;
Composé | Flux 2009 (kg/ an) | Flux 2015 (kg/ an) | Evolution | Facteurs
Ammoniac - NH3 | - | 80 863 | Apparition | Evolution du plan de surveillance de YARA

## Slide 14: Résultats
  Hausse :
    du Cyclohexane / Méthylcylohexane, des particules PM 10 et PM 2,5, de l’acide chlorhydrique ;
Composé | Flux 2009 (kg/ an) | Flux 2015 (kg/ an) | Evolution | Facteurs
Cyclohexane / méthylcyclo hexane | 359 324 | 844 492 | Hausse | Lié à l'activité de Michelin
PM 10 | 12 344 | 16 519 | Hausse | Hausse des émissions essentiellement en lien avec le trafic maritime
Acide chlorhydrique - HCL | 3 823 | 5 126 | Hausse | Hausse en lien avec l'activité de Rive Droite Environnement (rejet conforme à la réglementation applicable)
PM 2,5 | 1 722 | 2 442 | Hausse | Hausse des émissions en lien avec le trafic maritime

## Slide 15: Résultats
  Baisse :
    du Dioxyde d’azote (NO2), du Dioxyde de soufre (SO2), des poussières totales, du Styrène et du benzène, des hydrocarbures aliphatiques C5 à C8, du Monoxyde de carbone, du 1,3 butadiène et du Méthanol.
Composé | Flux 2009 (kg/ an) | Flux 2015 (kg/ an) | Evolution | Facteurs
Dioxyde d'azote - NO2 | 1 141 812 | 752 180 | Baisse | Baisses des émissions de nombreuses activités dont MICHELIN et Rive droite Environnement
Dioxyde de soufre - SO2 | 2 650 680 | 391 752 | Baisse | En lien avec l'activité de Cofrablack (site en cours de cessation d'activité
Poussières totales | 126 479 | 89 552 | Baisse | Baisses des émissions de nombreuses activités dont MICHELIN et YARA
Styrène | 135 400 | 83 049 | Baisse | Essentiellement dû à la baisse des émissions associées à MICHELIN
Hydrocarbures aliphatiques C5 à C8 | 72 884 | 28337 | Baisse | Essentiellement lié à l'activité d’EPG Ambes et DPA SPBA
Monoxyde carbone - CO | 3 015 200 | 10 250 | Baisse | En lien avec l'activité de DPA Bayon et de Cofrablack (site en cours de cessation d'activité
1,3-Butadiène | 10 203 | 7 279 | Baisse | Lié à l'activité de Michelin
Méthanol | 2 749 | 1 404 | Baisse | Essentiellement dû à la baisse des émissions associées à FORESA
Benzène | 3631 | 748,5 | Baisse | Baisse des émissions associées aux incinérateurs centre SIAP et Rive Droite Environnement

## Slide 16: Résultats
  Les HAP présentent également une baisse notable, passant de 4,27 à 0,08 kg/an.
  Disparition :
    de l’Acétylène.
Composé | Flux 2009 (kg/ an) | Flux 2015 (kg/ an) | Evolution | Facteurs
Acétylène | 5 460 | - | Disparition | En lien avec l'activité de Cofrablack (site en cours de cessation d'activité

## Slide 17: Conclusions
Il est observé une baisse des émissions industrielles pour les 4 substances d’intérêt sanitaire,
Indépendamment de l’évolution des connaissances toxicologiques, cette baisse pourrait confirmer les conclusions de la précédente étude.

## Slide 18: Mise en perspective / données du cadastre des émissions

## Slide 19: Cadastre des émissions
Paramètres | Commentaires
Dioxyde de soufre (SO2) | Emission tous secteurs confondus : 3 670 kg / km²
 | Emission secteurs industries / énergie : 77 % de contribution sur la métropole
 | Secteurs majoritairement contributeurs : Transport : 16 %,
Oxydes d’azote (NOx) | Emission tous secteurs confondus : 14 752 kg / km²
 | Emission secteurs industries / énergie : 14 % de contribution sur la métropole
 | Secteurs majoritairement contributeurs : Tertiaire / résidentiel : 56 %, Transport : 35 %
Ammoniac (NH3) | Emission tous secteurs confondus : 528 kg / km²
 | Emission secteurs industries / énergie : 32 % de contribution sur la métropole
 | Secteurs majoritairement contributeurs : Agriculture : 50 %, Transport : 18 %
Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) | Emission tous secteurs confondus : 9 660 kg / km²
 | Emission secteurs industries / énergie : 41 % de contribution sur la métropole
 | Secteurs majoritairement contributeurs : Résidentiel / Tertiaire : 48 %
Benzène | Emission tous secteurs confondus : 291 kg / km²
 | Emission secteurs industries / énergie : 2 % de contribution sur la métropole
 | Secteurs majoritairement contributeurs : Résidentiel / Tertiaire : 85 %

## Slide 20: Cadastre des émissions
Paramètres | Commentaires
Poussières totales | Emission tous secteurs confondus : 3 765 kg / km²
 | Emission secteurs industries / énergie : 30 % de contribution sur la métropole
 | Secteurs majoritairement contributeurs : Transport : 44 % Résidentiel / Tertiaire : 21 %
PM 10 | Emission tous secteurs confondus : 2 124 kg / km²
 | Emission secteurs industries / énergie : 12 % de contribution sur la métropole
 | Secteurs majoritairement contributeurs : Transport : 51 % Résidentiel / Tertiaire : 35 %,
PM 2.5 | Emission tous secteurs confondus : 1 596 kg / km²
 | Emission secteurs industries / énergie : 7 % de contribution sur la métropole
 | Secteurs majoritairement contributeurs : Transport : 48 % Résidentiel / Tertiaire : 45 %,